德国巴赫BACH进口不锈钢离心泵

I:德国巴赫BACH进口不锈钢离心泵：卧式单级单吸离心泵采用最先进的水力模型，根据IS型单级单吸离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计，该产品轴封选用硬质合金机械密封装置，具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。

II: 德国巴赫BACH进口不锈钢离心泵主要特点：

不锈钢离心泵主要特点

1、运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

3、噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。

III: 德国巴赫BACH进口不锈钢离心泵应用范围：

小型中央空调循环

冷却系统

工业清洗

水处理（水的净化）

水产养殖

施肥/计量系统

环境应用

进口不锈钢离心泵技术参数：

流量Q 0.3～400m3/h 
配带功率 0.55～90KW
扬程H 5～125m 
进口直径 32～200mm
介质温度为-20°C～150°C
转速n 2900、1450r/min 
高工作压力 1.6MPa
转速：2900r/mim-1450r/mm

IIII：德国巴赫BACH进口不锈钢离心泵工作条件

稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度： 常温型－15℃至+70℃　热水型+70℃至+110℃

最大环境温度：+40℃

最大运作压力：10bar　最大进口压力受最大运作压力限制

介质酸碱性：PH4~9

德国巴赫BACH进口不锈钢离心泵：

用户第一，信誉第一，优质、完善的售后服务是我们产品价值的延伸和对客户利益的重要保证，我公司服务质量管理体系的宗旨是：建立并不断完善科学、合理、高效的服务质量管理体系，公正、准确、及时地完成客户的售后服务质量保障工作，为我公司的客户服务建立良好、全面、充分的服务体系。